I ł a w a, dnia  23 maja  2012 r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.05.2012

Dotyczy przetargu: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012”

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców zgodnie z  art. 38 ust. 2  ustawy                   z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),  Zamawiający poniżej przedstawia pytania wraz                   z odpowiedziami:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie zapisów w SIWZ

- Boisko do piłki nożnej

- zgodnie ze SIWZ powierzchnia boiska wynosi 1.860 m²

- zgodnie z poz. 107 przedmiaru robót powierzchnia boiska wynosi 1.906,25 m²

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

- Boisko wielofunkcyjne

- zgodnie ze SIWZ powierzchnia boiska wynosi 613,11 m²

- zgodnie z poz. 108 przedmiaru robót powierzchnia boiska wynosi 660,52 m²

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

- Opis techniczny, przedmiar robót i specyfikacja SST 2/D.03 definiują wykonanie podbudowy wg następującej konstrukcji:

- w-wa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr 31,5/63) o gr. 10 cm,

- w-wa klinująca z kruszywa kamiennego (fr 0/31,5) o gr. 5 cm,

- w-wa wyrównująca z miału kamiennego (fr 0/4) o gr. 4 cm.

Natomiast wymagania dla podbudowy określa specyfikacja OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”.

OST D-04.00.00 dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie przy użyciu mieszanki o uziarnieniu ciągłym.

Warstwy wymienione w opisie, przedmiarze i SST 2/D.03 nie są mieszanką o uziarnieniu ciągłym, którą określa OST-04.00.00.

Prosimy o podanie w jakiej technologii należy wykonać podbudowę ?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zgodnie z poz. 107 przedmiaru robót należy przyjąć powierzchnię boiska do piłki

nożnej 1.906,25 m² (projektowo powiększono boisko o strefy wybiegu i strefy

bezpieczeństwa).

Ad.2.  Zgodnie z poz. 108 przedmiaru robót należy przyjąć powierzchnię boiska

wielofunkcyjnego 660,52 m² (projektowo powiększono boisko o strefy wybiegu i strefy

bezpieczeństwa).

Ad. 3. W odpowiedzi na zapytanie pkt.3, wyjaśniam że podbudowę należy wykonać zgodnie z

warstwami podanymi w opisie, przedmiarze i SST2/D.03.

Z poważaniem

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem  poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją: „otrzymano dnia …………… o godz.………… , czytelnych stron …….………”  wraz z podpisem osoby potwierdzającej.

Nr Fax. 0 89 649 48 82