Iława: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wikielcu
Numer ogłoszenia: 219928 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Iława , ul. Gen. Władysława Andersa 2a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6492418, faks 089 6494882.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wikielcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 2 (kabina na ramie m+ kontener) DMC - 3,5 t: Typ nadwozia - kabina na ramie, przeszklenie w części osobowej,przystosowany do przewozu 6 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi,drzwi przedziału załogi po obu stronach pojazdu, przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką,samochód fabrycznie nowy - kolor czerwony RAL 3000,zderzaki i nadkola w kolorze białym.Wyposażenie - belka świetlna z napisem STRAŻ,generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych,lampa błyskowa koloru niebieskiego tyłu pojazdu,lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe,fala świetlna z tyłu pojazdu 6 lamp LED,napis STRAŻ na drzwiach przednich pojazdu, orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak i zabezpieczające światła,oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane automatycznie po otwarciu drzwi,oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji, dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy,oświetlenie pola pracy po bokach zabudowy oraz z tyłu pojazdu,przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V,hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej do 3500 kg,gniazdo elektryczne do przyczepy znormalizowane 12 V, radio CD z głośnikami w kabinie kierowcy,układ przeciwpoślizgowy ABS,poduszka powietrzna dla kierowcy,instalacja do radiotelefonu samochodowego z anteną, radiotelefon samochodowy o parametrach VHF136-17MHZ moc 1-25 W odstęp międzykanałowy 12,5 KHz,dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min 128 kanałów,centralny zamek z dwoma kluczami, lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane,szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie.Dopuszczalna masa całkowita - do 3500 ton.Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej - min. 950 kg.Średnica zawracania - nie większa niż 14 m.Moc silnika - nie mniej niż 120 KM.Moment obrotowy - nie mniej niż 310 Nm.Skrzynia biegów - manualna minimum 5 biegów.Silnik - z zapłonem samoczynnym z turboładowaniem spełniający normy spalin EURO 5, pojemność silnika nie mniej niż 2000 cm3.Układ kierowniczy - ze wspomaganiem.Zabudowa pożarnicza - konstrukcja zabudowy wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej,poszycie zewnętrzne wykonane z blachy obustronnie lakierowanej, dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej we wzorem antypoślizgowym,konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie 2 strażaków,na dachu miejsce na drabinę nasadkową oraz węże ssawne szt. 2,szerokość rolet bocznych po 2 na stronę,roleta w ścianie tylnej szer. min. 800 mm,rolety aluminiowe w wykonaniu pyło-wodoszczelnym,rolety zamykane jednym kluczem,półki aluminiowe mocowane do stelaża na wyposażenie pożarnicze.Wyposażenie dodatkowe - wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5 tony, wysokociśnieniowy agregat AWP z linią szybkiego natarcia minimum 30 m i zbiornik wody min. 300 l,maszt oświetleniowy o łącznej mocy 1000 W,aparaty ochrony dróg oddechowych AUER kpl. zamocowane w pojeździe 4 szt. -kompatybilne z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.agregat prądotwórczy min. 2000 W.Warunki gwarancji: silnik, podzespoły i zabudowa - co najmniej 24 miesiące, perforacja podwozia - co najmniej 72 miesiące, powłoka lakiernicza - co najmniej 36 miesięcy.Pojazd powinien posiadać aktualne świadectwo CNBOP Uwaga: Powiat Iławski oraz duży obszar Województwa Warmińsko - Mazurskiego wyposażony jest w aparaty typu AUER.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający informuje, iż powyższe zamówienie nie wymaga posiada koncesji ani zezwoleń. Ocena spełnia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia wymienionego w pkt 5.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem dostawom, porównywalnym w zakresie rzeczowo - finansowym z przedmiotem zamówienia - dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 5.3), 5.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 5.2), 5.3) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 5.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca wykaże, że posiada zdolność ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 5.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 1. Zaistnienia, po zawarciu umowy , przypadku siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od dostawcy i zamawiającego, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można było uniknąć ani któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii itp. 2.Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron. 3.Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4.Zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu dostawy objętych umową. 5.Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności terminu realizacji zamówienia jedynie o dwa tygodnie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-ilawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Gen. Wł. Andersa 2A 14-200 Iława pokój 212.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Gen. Wł. Andersa 2A 14-200 Iława pokój 219.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie