Projekt   budowlany

Przedmiot opracowania:	remont i modernizacja świetlicy w Gizewie

na działce nr 137/1 obręb Gizewo, gm. Sorkwity.

# :

# Położenie:	działka nr 137/1 obręb Gizewo, gm. Sorkwity

Inwestor:			Gmina Sorkwity

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

Projekt zawiera:

- Opis techniczny

- 	Część graficzna:

Opracował

Roman Wołosz

Upr. bud. Nr 25/91/OL

§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2

Opis techniczny

Do projektu technicznego remontu i modernizacji świetlicy Gizewie, na działce nr 137/1 obręb Gizewo, gm. Sorkwity.

            - Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa syt – wys w skali 1:1000

- Obowiązujące normy i przepisy

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i modernizacja świetlicy w Gizewie, na działce nr 137/1 obręb Gizewo, gm. Sorkwity.

Właścicielem działki jest Gmina Sorkwity.

Komunikacja do działki z drogi gminnej dz. Nr 220 obręb Gizewo poprzez istniejący zjazd.

- Opis ogólny obiektu:

  - Stan istniejący: budynek niepodpiwniczony, parterowy.

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne – murowane z cegły. Ściany posiadają rysy sygnalizujące o nierównomiernym osiadania gruntu.

Dach dwuspadowy, pokryty papą asfaltową. W części remizy OSP wymagający remontu, ponieważ występuje ugięcie w kalenicy.

Kominy – wymagają skucia istniejących tynków i wykonania nowych wraz z wykonaniem nowej czapki kominowej.

Obróbki blacharskie, rynny: skorodowane, liczne przecieki.

Podłogi i posadzki. W części świetlicy wiejskiej podłoga z desek na legarach - miejscami duże ugięcia, zbutwiałe deski do wymiany.

Okna PCV w ilości 4 szt. w części świetlicy – stan dostateczny.

Drzwi metalowe.

Brak docieplenia stropu, ścian, podłóg.

  - Projektowany remont i modernizacja świetlicy w Gizewie obejmuje .

Rozebranie zniszczonej opaski betonowej wokół budynku, odkopać i na ścianach 1,0 m poniżej terenu wykonać izolację przeciwwilgociową i ocieplić styropianem ekstrudowanym XPS, gr. 10 cm, odpornym na wilgoć i działanie kwasów humusowych. Cokół wykończyć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym.

Ściany zewnętrzne w miejscach istniejących rys; skuć tynk o szerokości min 80 cm w osiach, zamocować siatkę rabitza, wykonać nowe tynki cementowo – wapienne.

Ocieplenie ścian styropianem EPS 80 o grubości 15 cm, wykonać wg technologii systemowej styropianem gr. 12 cm z siatką i tynkiem mineralnym. Ościeża otworów okiennych i drzwiowych ocieplić styropianem o grubości minimum 3 cm.

Dach; dokonać drobnych napraw istniejącego pokrycia dachowego i wykonać nowe pokrycie z blachy trapezowej w kolorze czerwonym, wraz nowymi obróbkami blacharskimi, orynnowaniem.

Wykonać nowe parapety okienne zewnętrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,55 powlekanej w kolorze brązowym. Parapety muszą wystawać poza lico ściany po dociepleniu styropianem min. 5 cm.

Przewody kominowe: skuć odparzone tynki, wykonać nowe tynki cementowo - wapienne, wykonać nowe „czapki” kominowe z kapinosem.

Zdemontowanie podsufitki stropodachu. Ocieplenie wełną mineralną o łącznej grubości 25 cm, w dwóch warstwach. Wykonanie nowej podsufitki z płyty g-k o zwiększonej odporności ogniowej.

Zdemontowanie istniejącej podłogi z desek, legarów. Wykonanie podsypki piaskowej, podkładu betonowego B10, izolacji p. wilgociowej 2x folia budowlana. Docieplenie styropianem EPS 100 o grubości 10 cm. wykonanie posadzki betonowej B15 przezbrojonej włóknem polipropylenowym jako zbrojenie rozproszone. Położenie warstwy ścieralnej gress.

Elementy drewniane należy bezwzględnie zaimpregnować preparatem przed działaniem czynników biologicznych, ogniem, posiadającym ważne dokumenty dopuszczające do stosowania: ocenę higieniczną PZH oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej a w wypadku środków opóźniających zapłon drewna także certyfikat lub deklarację zgodności z normą lub aprobatą techniczną ITB.

Wewnątrz pomieszczeń wykonać roboty malarskie farbami emulsyjnymi.

W celu wykonania prawidłowego docieplenie należy zdemontować 2 oprawy oświetleniowe i ponownie dokonać montażu oraz zamontować kurtynę powietrzną na wejściu do świetlicy.

- Instalacje:

- istniejące instalacje wod. – kan.  bez zmian.

Istniejące przyłącza wod – kan, energetyczne - bez zmian.

- Wpływ na środowisko naturalne:

Odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.

Dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

Charakter, program użytkowy i wielkość obiektu oraz sposób jego posadowienia – nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- Uwagi:

W trakcie wykonywania docieplania ścian fundamentowych nie można dopuścić do zalania, rozmoczenia, wysuszenia lub przemarznięcia podłoża ław fundamentowych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. budowlaną i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.

W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub dostawcy określonego systemu/materiałów.

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane".

W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów.

Opracował