Ekspertyza stanu technicznego

budynku świetlicy wiejskiej, remizy OSP, pod kątem remontu i modernizacji, w miejscowości Gizewo, gm. Sorkwity

# Położenie:			działka nr 137/1 obręb 06-Gizewo, gm. Sorkwity

Inwestor:			Gmina Sorkwity

Olsztyńska 16A

11-700 Sorkwity

Projekt zawiera:

  - Opis techniczny

  - Część graficzna

Opracował

Roman Wołosz

Upr. bud. Nr 25/91/OL

§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2

Opis techniczny

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza budynku świetlicy wiejskiej i Remizy OSP w Gizewie, na działce Nr 137/1 obręb 06-Gizewo, gm. Sorkwity.

Właścicielem działki jest Gmina Sorkwity.

2.	Opis ogólny obiektu:

długość			- 22,72 m

szerokość 			- 10,60m

wysokość świetlicy		- 4,88 m

wysokość wieży OSP		- 11,09 m

kąt nachylenia dachu		- 12º

- Ściany fundamentowe betonowe – stan techniczny dobry.

- Ściany zewnętrzne konstrukcyjne – murowane z cegły. Ściany posiadają rysy sygnalizujące o nierównomiernym osiadania gruntu.

Stan techniczny ścian – dobry.

- Dach dwuspadowy, pokryty papą asfaltową. W części remizy OSP wymagający remontu, ponieważ występuje ugięcie w kalenicy - pozostały stan techniczny dobry.

- Kominy – wymagają skucia istniejących tynków i wykonania nowych wraz z wykonaniem nowej czapki kominowej – stan techniczny dobry.

- Obróbki blacharskie, rynny: skorodowane, liczne przecieki– do wymiany.

- Podłogi i posadzki. W części świetlicy wiejskiej podłoga z desek na legarach - miejscami duże ugięcia, zbutwiałe deski do wymiany - stan dostateczny.

- Okna PCV w ilości 4 szt. w części świetlicy – stan dostateczny. W części remizy OSP 2 szt. drewniane –stan niedostateczny – do wymiany.

- Drzwi metalowe – stan dobry.

- Brak docieplenia stropu, ścian, podłóg.

Zmiany konstrukcyjne budynku, ugięcia dachu mogą mieć ujemny wpływ na jego statykę, jeśli nie zostaną w porę podjęte czynności remontowe.

Budynek świetlicy, remizy OSP kwalifikuje się do remontu i termomodernizacji..

Opracował

Roman Wołosz

upr. bud. Nr 25/91/OL

§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2