Ekspertyza stanu technicznego

budynku świetlicy Rozogach, gm. Sorkwity

# Położenie:			działka nr 137/7 obręb 13-Rozogi, gm. Sorkwity

Inwestor:			Gmina Sorkwity

Olsztyńska 16A

11-700 Sorkwity

Projekt zawiera:

  - Opis techniczny

  - Część graficzna

Opracował

Roman Wołosz

Upr. bud. Nr 25/91/OL

§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2

Opis techniczny

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza budynku świetlicy wiejskiej, Rozogach, na działce Nr 137/7 obręb 13-Rozogi, gm. Sorkwity.

Właścicielem działki jest Gmina Sorkwity.

2.	Opis ogólny obiektu:

długość budynku			- 16,54 m

szerokość 				- 9,30m

powierzchnia użytkowa 		- 124,63m2

Powierzchnia zabudowy		- 153,82m2

Wysokość do kalenicy		- 7,70 m

Świetlica wiejska zajmuje parter budynku. Poddasze – strych nieużytkowy.

Świetlica wyposażona jest instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.

- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych – stan techniczny dobry.

- Ściany zewnętrzne konstrukcyjne – murowane docieplone styropianem gr. 10 cm - stan techniczny - dobry.

- Dach dwuspadowy, pokryty blachodachówką - stan techniczny dobry.

- Kominy murowany na wysokości parteru, nie jest wyprowadzony ponad strop nad parterem – stan techniczny dostateczny.

- Obróbki blacharskie, rury spustowe częściowo do remontu. Stan techniczny dobry.

- Podłogi i posadzki - stan dobry.

- Okna PCV – stan dobry.

- Drzwi wejściowe – stan dobry.

Zmiany konstrukcyjne budynku - brak

Budynek świetlicy kwalifikuje się do remontu i modernizacji – wykonanie nowych przewodów kominowych.

Opracował

Roman Wołosz

upr. bud. Nr 25/91/OL

§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2