Projekt   budowlany

Przedmiot opracowania:	remont i modernizacja świetlicy w Rozogach

na działce nr 137/7 obręb 13-Rozogi, gm. Sorkwity.

# :

# Położenie:	działka nr 137/7 obręb 13-Rozogi, gm. Sorkwity

Inwestor:			Gmina Sorkwity

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

Projekt zawiera:

- Opis techniczny

- 	Część graficzna:

Opracował

Roman Wołosz

Upr. bud. Nr 25/91/OL

§ 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2

Opis techniczny

Do projektu technicznego remontu i modernizacji świetlicy w Rozogach, na działce nr 137/7 obręb Rozogi, gm. Sorkwity.

            - Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa syt – wys w skali 1:1000

- Obowiązujące normy i przepisy

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i modernizacja świetlicy, na działce nr 137/7 obręb Rozogi, gm. Sorkwity, polegający na przebudowie istniejącego przewodu kominowego w celu uzyskania prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Właścicielem działki jest Gmina Sorkwity.

Komunikacja do działki z drogi publicznej wojewódzkiej nr 59 poprzez istniejący zjazd.

- Opis ogólny obiektu:

  - Stan istniejący: budynek świetlicy wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy.

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne – murowane docieplone styropianem gr. 10 cm..

Strop żelbetowy z płyt kanałowych.

Dach dwuspadowy, pokryty blachodachówką.

Przewody kominowe murowane z dziurawki, wyprowadzone tylko ponad strop do części strychowej – stan dostateczny.

Podłogi i posadzki płytki ceramiczne.

Okna PCV w ilości.

Drzwi wejściowe i wewnętrzne stan dobry.

Lokal posiada instalacje: wod – kan i energetyczną.

  - Projektowany remont i modernizacja obejmuje:

Rozebranie istniejących przewodów kominowych z cegły dziurawki i wykonanie nowych przewodów kominowych z elementów prefabrykowanych.

Rozbiórkę należy wykonać włącznie z prowizoryczną ławą betonową.

Nową ławę fundamentową posadowić na poziomie -1,0 m od posadzki w pomieszczeniu świetlicy. Ławę przezbroić siatką #10 co 15 cm.

Ścianę fundamentową wykonać z bloczków betonowych.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z masy asfaltowo - kauczukową na zimno.

Izolacja pozioma z folii budowlanej podwójnie.

Przewody kominowe projektowane systemowe e elementów prefabrykowanych. Wykonane są one z betonu lekkiego o grubości ścianek i przegród 4 cm oraz wysokości 33 cm.

Konstrukcja systemu kominowego bazuje na gładkich oraz profilowanych rurach ceramicznych umieszczonych we wspólnym pustaku z keramzytobetonu. Do odprowadzania spalin z kotłów z otwartą komorą spalania stosuje się gładki wkład o dużej gęstości i wytrzymałości na ściskanie. Powietrze do spalania kocioł pobiera bezpośrednio z pomieszczenia.

W skład przewodów kominowych wchodzą;  kanał dymowy ø 20 z kanałem wentylacyjnym oraz dwa elementy prefabrykowane po dwa kanały wentylacyjne.

Kanał dymowy zostanie wykorzystany w drugim etapie inwestycji: budowa pomieszczenia kotłowni przewidziana jest w pomieszczeniu gospodarczym.

Od poziomu stropu (na strychu i ponad dachem) dodatkowo docieplony wełną mineralną elewacyjną gr 10 cm. Kanał dymowy wyprowadzony pionowo ponad czapkę kominową w tzw. szalunku traconym w celu zapewnienia prawidłowej dylatacji.

Kanałom wentylacyjnym zapewnić wylot boczny, zabezpieczony siatką osłonową, kratką wentylacyjną.

Komin zostanie wyprowadzony ponad kalenicę budynku min. 60cm, pionowo bez odchyleń.

Elementy drewniane, (wymiany) należy zaimpregnować środkami ochrony biologicznej i przeciw pożarowej.

Między krokwiami zamontować wyłaz dachowy 54 x 75 cm wraz ze stopniami kominiarskimi. Na strychu wykonać drabinkę w celu umożliwienia prawidłowego przeglądu komina.

Należy zachować odległość wewnętrznych ścian kanału dymowego od elementów drewnianych minimum 30 cm, lub odizolować materiałem niepalnym (elementy już istniejące). Należy zwrócić uwagę, aby więźba dachowa po budowie komina została odpowiednio wzmocniona, usztywniona i zaimpregnowana, i prawidłowo zamontowane obróbki blacharskie.

Wewnątrz pomieszczeń (holl) wykonać roboty malarskie farbami emulsyjnymi.

- Instalacje:

- istniejące instalacje bez zmian.

Istniejące przyłącza wod – kan, energetyczne - bez zmian.

- Wpływ na środowisko naturalne:

Odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.

Dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

Charakter, program użytkowy i wielkość obiektu oraz sposób jego posadowienia – nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- Uwagi:

W trakcie wykonywania docieplania ścian fundamentowych nie można dopuścić do zalania, rozmoczenia, wysuszenia lub przemarznięcia podłoża ław fundamentowych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. budowlaną i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.

W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub dostawcy określonego systemu/materiałów.

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane".

W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów.

Opracował