INFORMACJA

### DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

### ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:przebudowa ul.Jeziornej w Warpunach

INWESTOR:Gmina Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity

OPRACOWAŁ:

Mrągowo 03.2016 r.

Dane do informacji BIOZ

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejnośc realizacji

poszczególnych obiektów:

-roboty rozbiórkowe:rozebranie istniejącej nawierzchnibitumicznej, nawierzchni z kostki betonowej

-roboty przygotowawcze:roboty ziemn ./wykonanie koryta/  przygotowanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną  .

-roboty nawierzchniowe: ustawienie  krawężników  betonowych na ławie betonowej ,wykonanie  podbudowy z  kruszywa łamanego, naturalnego  ułożenie nawierzchni   jezdni wjazdów  z kostki betonowej grubości 8cm i płyt ażurowych .

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- prace  wykończeniowe- plantowanie i porządkowanie terenu.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

-zabudowa jednorodzinna

-urządzenia podziemne

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na chwilę obecną na terenie działki nie ma elementów zagospodarowania terenu które w sposób szczególny mogłyby stwarzać zagrożenie.

- ewentualnie urządzenia podziemne

4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

-wykonanie robót w obrębie ciągów komunikacyjnych

-sprzęt zmechanizowany /koparki, zagęszczarki,dźwigi   itp./

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

-pracownicy winni posiadać aktualne udokumentowane odbycie szkoleń w zakresie BHP ogólnym i branżowym i prowadzenia robót w pasie drogowym.

-zapoznać pracowników z uwagami i zatrzeżeniami użytkowników urządzeń podziemnych i nadziemnych.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń:

-do zagrożeń jakie  mogą wystąpić zaliczyć należy prace drogowe w obrębie pasa drogowego co wymagać będzie oznakowania odcinka robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.092003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

-pracownicy powinny używać odpowiedniego sprzętu,odzieży oraz rękawic ochronnych.

-w przypadku powstania wypadku z lekkimi obrażeniami na budowie pracownik

po założeniu opatrunku zostanie odwieziony do przychodni  w przypadku ciężkiego wypadku należy wezwać pogotowie.