# OPIS  TECHNICZNY

## Do projektu budowlanego przebudowy  ul. Jeziornej

## w Warpunach

1.Podstawa opracowania

  - Umowa  zawarta pomiędzy Gminą Sorkwity  a Zakładem Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa w Mrągowie na opracowanie projektu przebudowy ul. Jeziornej w Warpunach.

1.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późnieszymi zmianami.

1.3 Podkład  sytuacyjno -wysokościowy w skali 1:500.

  - Pomiary w terenie.

  - Decyzja nr.6/2015r z dnia 23.12.2015r.Wójta Gminy Sorkwity o lokalizacji inwestycji celu publicznego .

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  przebudowa  ulica Jeziornej. Zakres obejmuje teren  dz.nr. 355, 360/1, 263/2 obr.Warpuny.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczony do przebudowy położony  jest  w  zurbanizowanej części  miejscowości Warpuny w zabudowie  budynkami mieszkalnymi- jednorodzinnymi. Szerokość korony ulicy w liniach rozgraniczających wynosi od 4.20m do 15.0m . Aktualnie ulica posiada częściowo nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie na pozostałem odcinku  gruntową , brak jest   bez wyznaczonych ciągów pieszych.

W pasie robót związanych z przebudową ulicy  przebiega linia napowietrzna nn  ułożone są kable  telekomunikacyjne  siec  wodociągowa,  oraz odcinkowo sieć kanalizacji  sanitarnej. W podłożu gruntowym występują  nasypy niebudowlane /piaski mineralne i próchniczne/ ponadto występują  piaski drobne i  średnie.

4.Założenia projektowe

W nawiązaniu do uzgodnień z inwestorem   projekt zakłada przebudowę  ul.Jeziornej na odcinku 220.00m z wykonaniem wjazdów na posesje, przebudowę zjazdu z drogi powiatowej ,schodow terenowych do posesji oraz budowę parkingu na 6 stanowisk postojowych.

4.1 Parametry techniczne:

-szerokość jezdni 3,00 i 4.00/mijanka/ , zmienna na łuku drogi- poszerzenie do 5,60m

-szerokość opaski ,poboczy       0,50m

-szerokość  wjazdów  3.00 do 5.00m

-wymiary parkingu. 15,90x 6,50m stanowiska postojowe szerokość 2,65 długość 5,00m

-spadek poprzeczny jezdni   2% .

4.2 Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto konstrukcję  dla KR 1-2  i G1

Jezdnia:

odcinek 0+03,00 – 1+69,64

:-kostka betonowa gr.8cm ułożona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm

-podbudowa z kruszywa –mieszanka optymalna 0-31.5mm   gr.20 cm

obramowaniem jezdni jest krawężnik betonowy 15x30x100 ustawiony na ławie betonowej z oporem

odcinek 1+69,64 – 2+20,67

-płyty ażurowe Eko o wym.60x40x10cm  ułożona na podsypce piaskowej  gr.3cm

-podbudowa z kruszywa  z kruszywa naturalnego   gr.10 cm. Przepuszczalną konstrukcję nawierzchni zaprojektowano z uwagi na brak możliwości wykonania kanalizcji deszczowej.

-schody terenowe-kostka betonowa gr.6cm, obrzeże betonowe 30x8cm   na  zaprawie cementowo-piaskowej.Wysokość stopnia 16cm szerokość 30-35cm

-opaska – chodnik obustronnie na długości montażu poręczy: kostka betonowa grubości 6cm kolor ułożona na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm ograniczona od strony cokołu obrzeżem betonowym 8x30cm.

4.3 Wjazdy

-kostka betonowa kolor gr.8cm ułożona na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

-podbudowa z kruszywa –mieszanka optymalna 0-31.5mm   gr.15 cm.

4.4 Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni jezdni zostaną odprowadzone po linii spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych wpustów deszczowych co jest tematem odrębnego opracowania.

4.5.Urządzenia bezpieczeństwa

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przy zejściu od ul.Wolności /droga powiatow/ do przychodni lekarskiej przewidziano montaż do ogrodzeniowych słupów betonowych poręczy z rur stalowych o średnicy 40mm zabezpieczone farbami antykorozyjnymi dwukrotnie.

Powierzchnia zagospodarowania:

-jezdnia                               734.0m2

-wjazdy                                 99.0m2

-parking                              111,0m2

# OPIS  TECHNICZNY

## Do projektu zagospodarowania przebudowy  ul. Jeziornej

## w Warpunach

1.Podstawa opracowania

1.1 Umowa  zawarta pomiędzy Gminą Sorkwity  a Zakładem Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa w Mrągowie na opracowanie projektu przebudowy ul. Jeziornej w Warpunach.

1.2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późnieszymi zmianami.

1.3 Podkład  sytuacyjno -wysokościowy w skali 1:500.

  - Pomiary w terenie.

  - Decyzja nr.6/2015r z dnia 23.12.2015r.Wójta Gminy Sorkwity o lokalizacji inwestycji celu publicznego .

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  przebudowa  ulica Jeziornej. Zakres obejmuje teren  dz.nr. 355, 360/1, 263/2 obr.Warpuny.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczony do przebudowy położony  jest  w  zurbanizowanej części  miejscowości Warpuny w zabudowie  budynkami mieszkalnymi- jednorodzinnymi. Szerokość korony ulicy w liniach rozgraniczających wynosi od 4.20m do 15.0m . Aktualnie ulica posiada częściowo nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie na pozostałem odcinku  gruntową , brak jest   bez wyznaczonych ciągów pieszych.

W pasie robót związanych z przebudową ulicy  przebiega linia napowietrzna nn  ułożone są kable  telekomunikacyjne  siec  wodociągowa,  oraz odcinkowo sieć kanalizacji  sanitarnej. W podłożu gruntowym występują  nasypy niebudowlane /piaski mineralne i próchniczne/ ponadto występują  piaski drobne i  średnie.

4.Założenia projektowe

W nawiązaniu do uzgodnień z inwestorem   projekt zakłada przebudowę  ul.Jeziornej na odcinku 220.00m z wykonaniem wjazdów na posesje, przebudowę zjazdu z drogi powiatowej ,schodow terenowych do posesji oraz budowę parkingu na 6 stanowisk postojowych.

4.1 Parametry techniczne:

-szerokość jezdni 3,00 zmienna na łuku drogi- poszerzenie do 5,60m

-szerokość poboczy       0,50m

-szerokość  wjazdów  3.00 do 5.00m

-wymiary parkingu. 15,90x 6,50m

-spadek poprzeczny jezdni   2% .

Powierzchnia zagospodarowania:

-jezdnia                               734.0m2

-wjazdy                                 99.0m2

-parking                              111,0m2

SPIS  TREŚCI

I.Branża drogowa

1.Decyzja nr.6/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.Opis technicznych

3.Projekt zagospodarowania

4.Plan sytuacyjny

5.Profil podłużny.

6.Przekroje poprzeczne

7.Szczegóły konstrukcyjne

8.Uzgodnienia

9.Informacja bioz

II.Branża sanitarna

- Opis techniczny

- Plan sytuacyjny kd

3.  Profile kanalizacji deszczowej 1-3

4.  Schemat skrzynek rozsączających

- Informacja bioz

III.Branża elektryczna

- Warunki przebudowy

2.  Informacja bioz

3.  Opis technicznych

4.  Zestawienie materiałów

5.  Plan realizacyjny

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU:przebudowa  ul.Jeziornej w Warpunach

dz.nr.355, 360/1, 263/2 obr.Warpuny

gmina Sorkwity. Kat.obiektu IV

INWESTOR:Gmina Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity

BRANŻA:          drogowa                sanitarna                elektryczna

PROJEKTOWAŁ:

Mrągowo 03.2016r.