Sorkwity, dnia 15.07.2016 r.

Znak: RBG.271.1.2016

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zyndakach wraz z jej finansowaniem.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ

- W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą,

odpowiedź: wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia zamawiającemu deklaracji właściwości użytkowych, potwierdzającej zgodność przewidzianej do zamontowania podłogi sportowej w zakresie całego systemu podłogi sportowej z przywołaną normą PN EN 14904:2009. Zamawiający modyfikuje dotychczasową treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszego pisma,

- pytanie nr 2: prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej,

odpowiedź: każda podłoga spełniająca poniższe parametry będzie równoważna w stosunku do projektowanej. Zamawiający podaje minimalne parametry równoważności podłogi sportowej:

- grubość całkowita wykładziny sportowej – minimum 7,0 mm,

- grubość warstwy użytkowej – minimum 2,0 mm,

- wzmocnienie siatką z włókna szklanego,

- podłoga jako cały system (nawierzchnia wraz konstrukcją) musi posiadać:

- atest PZH dla całej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią,

- certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14904 we wszystkich 13 parametrach,

- atest trudnopalności – klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla całej konstrukcji wraz z wykładziną = Cfl-s1,

- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne,

- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem,

- pytanie nr 3: czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm  zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 , jako równoważnej do projektowanej,

odpowiedź: zamawiający wymaga od wykonawców zastosowania podłogi sportowej spełniającej wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym parametry równoważności wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 2.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamawiający modyfikuje treść Rozdziału XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie w pkt 2 ppkt 6 o następującej treści:

„6) dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych potwierdzającej zgodność przewidzianej w ofercie do zamontowania podłogi sportowej w zakresie całego systemu podłogi sportowej z normą PN EN 14904:2009 oraz spełnianie następujących parametrów równoważności w stosunku do podłogi projektowanej:

- grubość całkowita wykładziny sportowej – minimum 7,0 mm,

- grubość warstwy użytkowej – minimum 2,0 mm,

- wzmocnienie siatką z włókna szklanego,

- podłoga jako cały system (nawierzchnia wraz konstrukcją) musi posiadać:

- atest PZH dla całej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią,

- certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14904 we wszystkich 13 parametrach,

- atest trudnopalności – klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla całej konstrukcji wraz z wykładziną = Cfl-s1,

- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne,

- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem.”.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.