Sorkwity, dnia 22 grudnia 2014 r.

Znak: RBG.7013.50.2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro

1. Zamawiający:

Gmina Sorkwity

ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

NIP 742-212-31-60

tel. 89 742-81 -79, e-mail: sorkwity.gmina@mragowo.net

Gmina Sorkwity zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na na wykonanie zadania pod nazwą:

Wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości Młynik i Zyndaki poprzez budowę pomostów rekreacyjnych na jeziorze Gielądzkim i Zyndackim

miejsce publikacji ogłoszenia: tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego,

strona internetowa Zamawiajacego:bip.warmia.mazury.pl/sorkwity_gmina_wiejska/

2. Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa drewnianych pomostów rekreacyjnych w miejscowościach:

- Młynik na jeziorze Gielądzkim (działka nr 1 obręb Stary Gieląd), na wysokości działki nr 93 ob Stama, w kształcie litery „I” opartego na 26 szt pali iglastych średnicy 24 cm wgłębnie impregnowanych. Belki podłużne o przekroju 14x14 cm oraz kleszcze o przekroju 8x16 cm mocowane do pali śrubami M16 dł 45 cm. Pokład wykonany z bali drewnianych gr 5 cm ryflowanych. Całkowita długość pomostu 25 m, szerokość 2,2 m, powierzchnia 55,0 m2. Ruszt drewniany i pokład zabezpieczone ciśnieniowo przeciw korozji biologicznej. Pomost wyposażony w drabinkę zejściową 1 szt, pachołki cumownicze 3 szt, koło ratunkowe z linką 1 szt.

- Zyndaki na jeziorze Zyndackim (działka nr 14/1 obręb Zyndaki), na wysokości działki nr 47/2 ob Zyndaki, w kształcie litery „L” opartego na 24 szt pali iglastych średnicy 24 cm wgłębnie impregnowanych. Belki podłużne o przekroju 14x14 cm oraz kleszcze o przekroju 8x16 cm mocowane do pali śrubami M16 dł 45 cm. Pokład wykonany z bali drewnianych gr 6 cm ryflowanych. Całkowita długość pomostu 22,5 m, szerokość części prostopadłej do brzegu 2,5 m, części równoległej do brzegu 3,0m powierzchnia 60,0 m2. Ruszt drewniany i pokład zabezpieczone ciśnieniowo przeciw korozji biologicznej. Pomost wyposażony w drabinkę zejściową 3 szt, pachołki cumownicze 5 szt, koło ratunkowe z linką 1 szt.

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w;

- pomost w Młyniku: operacie wodno prawnym zatwierdzonym decyzją ROŚ.6341.1.10.2013 r  z dnia 12.03.2014 r. (załącznik nr 4 do zaproszenia) oraz zgłoszeniu robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę z dnia 17.06.2014 r. (załącznik nr 5 do zaproszenia). Przedstawiony przedmiar robót (załącznik nr 6 do zaproszenia) ma wyłącznie charakter pomocniczy.

- pomost w Zyndakach: operacie wodno prawnym zatwierdzonym decyzją ROŚ.6341.1.30.2012 r  z dnia 07.06.2013 r. (załącznik nr 7 do zaproszenia) oraz zgłoszeniu robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę z dnia 23.03.2014 r. (załącznik nr 9 do zaproszenia). Przedstawiony przedmiar robót (załącznik nr 9 do zaproszenia) ma wyłącznie charakter pomocniczy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie a także zdobycia, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

  - Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:

- zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentacji w ilości i o parametrach nie niższych niż zadeklarowane w ofercie,

- przedstawiania Zamawiającemu rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przed ich wprowadzeniem,

- przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i zaplecza budowy w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,

- zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczenia miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac budowlanych

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Wykonawca w ramach zamówienia umowy zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zapewnić na swój własny koszt obsługę geodezyjną inwestycji obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą w 3 egz.

- Przedstawione przedmiary robót są tylko materiałem pomocniczym i nie stanowią zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w dokumentacji budowlanej wymienionej w pkt 2.2 nie są robotami dodatkowymi.

  - Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków pozyskanych przez Zamawiającego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”objętego PROW na lata 2007-2013.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, są w sytuacji ekonomicznej      i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia)

4. Termin wykonania zamówienia: do 15 marca 2015 r.

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 80%

Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

oferowana wartość minimalna

wartość punktowa oferty =    -------------------------------------  x 10 x 80%

oferowana wartość

termin gwarancji – 20%

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji na roboty budowlane przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 3 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:

- 3 lata gwarancji – 0 punktów

- 4 lata gwarancji – 1 punktów

- 5 lata gwarancji – 2 punktów

- 6 lat gwarancji – 3 punktów

- 7 lat gwarancji – 4 punktów

- 8 lat gwarancji i więcej– 5 punktów

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów. Informacje dotyczące terminu gwarancji wykonawca poda w formularzu oferty – załącznik nr 1. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

liczba punktów przypisana danej ofercie

wartość punktowa oferty =    --------------------------------------------------------  x 10 x 20%

przyznana maksymalna liczba punktów

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i zawierać powinna wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania.

6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) ofertę cenową – załącznik nr 1

b)  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

c) podpisany projekt umowy – załącznik 3

7. Termin składania ofert: do dnia 7 stycznia 2015 r. , do godz. 10.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity – pokój nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Wykonawcy z napisem „Budowa pomostu w Sorkwitach”, faxem: 89 742 85 30 lub drogą elektroniczną na adres: sorkwity.gmina@mragowo.net

8. Termin otwarcia ofert: 7 stycznia 2015 r., godz 10.30 w gabinecie Wójta Gminy Sorkwity

9. Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni.

10. Warunki płatności: przelew 14 dni po dokonaniu bezusterkowego odbioru robót i wystawieniu faktury.

11. Informacji na temat postępowania udziela: Grzegorz Woźniak tel. 89 742 85 37

12. Pozostałe informacje: Postępowanie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 10/2014 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 7 lipca 2014 r w sprawie ustalenia regulaminu realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Projekt umowy

- Operat wodnoprawny – pomost Młynik

- Zgłoszenie pomost Młynik

- Przedmiar robót Młynik

- Operat wodnoprawny – pomost Zyndaki

- Zgłoszenie pomost Zyndaki

- Przedmiar robót Zyndaki

Znak: RBG.7013.50.2014

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na realizację zadania:  Wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości Młynik i Zyndaki poprzez budowę pomostów rekreacyjnych na jeziorze Gielądzkim i Zyndackim

Wykonawca :

1. Nazwa Przedsiębiorstwa:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Adres Przedsiębiorstwa:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Numer telefonu: 		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Numer faksu:		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Adres e-mail:			 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Cena brutto:

| Lp | Lokalizacja pomostu | Okres udzielanej gwarancji w latach | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Młynik |  |  |
| 2 | Zyndaki |  |  |
| RAZEM: |  |

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z wymogami polskiego prawa.

8. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w terminie do 15 marca 2015 r.

9. Ponadto oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres: 30 dni.

____________________ 					_______________________________________________

miejscowość, data						podpis i pieczątka upoważnionego/ upoważnionych

przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy

Znak: RBG.7013.50.2014

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem w postępowaniu na  Wykorzystanie walorów przyrodniczych miejscowości Młynik i Zyndaki poprzez budowę pomostów rekreacyjnych na jeziorze Gielądzkim i Zyndackim oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

____________________ 					_______________________________________________

miejscowość, data						podpis i pieczątka upoważnionego/ upoważnionych

przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy